ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Стан довкілля

Чернігівської області

інформаційно-аналітичний огляд

жовтень 2016 року

За інформацією Чернігівського обласного центру з гідрометеорології (далі Чернігівський ЦГМ) у жовтні по області переважала прохолодна погода з опадами в окремі дні. 29 жовтня подекуди випав град. 26-27 та 31 жовтня по області утворювався тимчасовий сніговий покрив висотою 1-7 см. Часом відмічалось налипання мокрого снігу, в окремі дні спостерігалися тумани.

Періоди теплої погоди зареєстровані 1-7, 9-10 та 29 жовтня, коли середньодобові температури повітря перевищували середні багаторічні значення на 1-8º. У решту днів температури повітря були на 1-6º нижчими середніх багаторічних показників або близькими до них.

Середньомісячна температура повітря склала 5-7º тепла і була на 1-2º нижчою звичайної.

6-8 жовтня здійснився стійкий перехід середньодобової температури повітря через +10º, на 3-8 днів пізніше середніх багаторічних дат. 13 жовтня середньодобові температури повітря перейшли через +5º, раніше звичайного на 10-17 днів.

Максимальна температура повітря підвищувалась до 23-26º. Мінімальна температура повітря та на поверхні ґрунту знижувалась до 3-5º морозу.

За останні 40 років спостережень дещо подібним за температурним режимом жовтень був у 1975 та 2002 роках.

Кількість опадів за місяць, у північній половині області, склала 64-85 мм (159-197% від норми), у південній – 87-141 мм (228-403% від норми).

Переважання прохолодної погоди уповільнювало ріст та розвиток озимих культур. Повільний розвиток часом продовжувався за рахунок денних температур.

Переважання сухої погоди спричинило збереження пожежної небезпеки в лісах південних районів області 1-5 жовтня 5 класу (надзвичайна пожежна небезпека).

Протягом жовтня на великих річках області спостерігались підйоми рівнів води з добовою інтенсивністю 1-8 см.

На р. Десні біля м. Чернігова рівень води за жовтень зріс на 38 см і на           8 годину 31 жовтня досяг відмітки 168 см над нулем поста. Температура води склала 4,8º.

Розділ 1. Стан атмосферного повітря.

Моніторинг забруднення атмосферного повітря в м. Чернігів у жовтні 2016 року Чернігівським ЦГМ здійснювався на двох стаціонарних постах за вмістом трьох основних домішок: завислих речовин (пилу), діоксиду сірки та діоксиду азоту і специфічних (на посту по вул. Всіхсвятська) – восьми важких металів. У жовтні Чернігівським ЦГМ відібрано 500 проб атмосферного повітря, які були проаналізовані в лабораторіях Центральної геофізичної обсерваторії.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст.

За даними спостережень перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації відмічалось з діоксиду азоту, середньомісячна концентрація якого була на рівні 1,8 ГДКс.д. (це речовина ІІІ класу небезпеки).

Динаміку вмісту діоксиду азоту в атмосферному повітрі міста Чернігів в 2016 році (у кратності ГДКс.д.) ілюструє діаграма, що наведена на рис.1.

Рис. 1

Середньомісячні концентрації інших визначаємих домішок були нижче відповідних ГДКс.д. і складали: з діоксиду сірки – 0,6 ГДКс.д., з завислих речовин – 0,3 ГДКс.д.

Максимально разові концентрації становили: з діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., з завислих речовин – 0,2 ГДКм.р , з діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.

Забрудненість повітря діоксидом сірки була дещо вищою в районі ПСЗ № 2 (вул. Пирогова), завислими речовинами та діоксидом азоту – однаковою на обох постах спостережень.

У порівнянні з попереднім місяцем забруднення атмосферного повітря міста залишилось на тому ж рівні.

Порівняно з жовтнем минулого року середньомісячні концентрації діоксиду азоту та діоксиду сірки дещо знизились, завислих речовин – не змінились.

За результатами вимірювань специфічних домішок у повітрі м. Чернігів у ІІІ кварталі 2016 року середні та максимальні концентрації важких металів, а саме: кадмію, заліза, мангану, міді, нікелю, свинцю, хрому та цинку не досягали рівня 0,1 ГДКс.д. Лише максимальна з середньомісячних концентрацій заліза становила 0,1 ГДКс.д. (спостерігалась у серпні на ПСЗ № 1 – вул. Всіхсвятська). Вміст важких металів в атмосфері м. Чернігів (в кратності середньодобових ГДК) у ІІІ кварталі 2016 роком та порівняно з 2015 роком наведено в таблиці.

Вміст важких металів в атмосфері м. Чернігів (в кратності середньодобових ГДК)

| Домішки | Середні за ІІІ квартал концентрації | Максимальні з середньомісячних концентрації |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 р. | 2015 р. | 2016 р. | 2015 р. |
| Кадмiй | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Залiзо | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Манган | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Мiдь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нiкель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Свинець | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Хром | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цинк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Розділ 2.Стан поверхневих вод.

Дані гідрохімічних досліджень стану поверхневих вод Чернігівської області за жовтень 2016 року надали: Деснянське басейнове управління водних ресурсів та Чернігівський ЦГМ. В усіх створах зафіксовано перевищення вмісту сполук заліза загального та мангану, що зумовлено особливостями річок Полісся.

р. Десна. Досліджувався гідрохімічний стан р. Десна в створах від кордону з Російською Федерацією до створу в межах м. Чернігів.

За моніторинговими даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів кисневий режим річки був задовільний і становив 7,7 – 11,9 мгО2/дм3. Зафіксовано перевищення в усіх створах марганцю – 2,5 – 8,7 ГДК та заліза загального – 1,2 – 2,9 ГДК. Перевищень ГДК інших забруднюючих речовин та важких металів (цинку, хрому загального, нікелю) не зафіксовано.

Відбір проб у створах 1 км вище міста та в межах м. Чернігів проводився Чернігівським ЦГМ 5 жовтня 2016 року, лабораторні дослідження здійснювалися Центральною геофізичною обсерваторією 10 жовтня 2016 року. Вміст розчиненого кисню був в межах норми 10,2 – 10,3 мгО2/дм³. У жовтні зафіксовано перевищення ГДК в обох створах спостережень за сполуками азоту нітритного у 1,0 – 2,0 рази, сполуками хрому шестивалентного у 1,7 рази та сполуками цинку у 1,3 – 1,4 рази.

У верхньому створі спостережень вміст сполук міді досягав 2,4 ГДК, у створі в межах міста концентрація сполук мангану склала 1,1 ГДК.

Решта забруднюючих речовин, що визначалась, відповідала нормам рибогосподарського призначення.

Порівняно з жовтнем 2015 р. в обох створах пункту контролю зменшився вміст сполук цинку та мангану, у верхньому створі – сполук хрому шестивалентного. Поряд з цим збільшились концентрації азоту нітритного у пункті контролю м. Чернігів.

р Судость - права притока р. Десна. Створ на кордоні з Російською Федерацією, с. Грем’яч Новгород-Сіверського р-ну. Дослідженнями Деснянського басейнового управління водних ресурсів визначено вміст кисню розчиненого 11,3 мг О2/дм3. Зафіксовано вміст сполук азоту амонійного – 1,4 ГДК, сполук заліза загального – 2,5 ГДК та сполук мангану – 5,6 ГДК. Інші гідрохімічні показники знаходилися в межах ГДК для водойм рибогосподарського призначення.

р. Снов. Досліджувався стан річки Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів у створах на кордоні з Російською Федерацією в с. Блешня, с. Горськ та с. Тимоновичі. Вміст кисню розчиненого становив 10,7 – 11,0 мгО2/дм³. Перевищення зафіксовано по вмісту сполук заліза загального 2,3 – 3,2 ГДК та мангану 5,1 – 8,7 ГДК. Інші гідрохімічні показники знаходилися в межах ГДК для водойм рибогосподарського призначення.

р. Ревна. Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів відібрано та проаналізовано стан поверхневої водойми у транскордонному створі на кордоні з Російською Федерацією біля с. Леонівка. Кисневий режим становив 9,9 мгО2/дм3. Відмічені перевищення вмісту сполук заліза загального – 3,7 ГДК та мангану – 7,2 ГДК.

р. Цата. Деснянським басейновим управлінням у транскордонному створі біля с. Клюси на кордоні з Російською Федерацією зафіксовано перевищення вмісту сполук заліза загального 6,2 ГДК та мангану 7,2 ГДК. Вміст кисню розчиненого становив 10,4 мгО2/дм3.

р. Ірпа. Деснянським басейновим управлінням у транскордонному створі біля с. Городок на кордоні з Російською Федерацією зафіксовано перевищення заліза загального 2,6 ГДК та мангану 7,1 ГДК. Вміст кисню розчиненого становив 10,2 мгО2/дм3.

р. Сейм. Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів визначений кисневий режим водойми, який становив 7,8 мгО2/дм3, зафіксовано перевищення вмісту мангану – у 2,5 рази.

р. Удай. Гідрохімічний стан річкової води контролювався Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів у створі 2 км нижче м. Прилуки. Кисневий режим складав 7,3 мгО2/дм3. Зафіксовано перевищення ГДК азоту нітритного у 2,3 рази, мангану 8,2 разів та заліза загального у 1,6 рази.

р. Стрижень. За результатами досліджень Деснянського басейнового управління водних ресурсів встановлено вміст розчиненого кисню у водоймі                    5,72 мг О2/дм3, що нижче нормативного значення. Зафіксовано перевищення вмісту азоту нітритного у 1,5 рази, заліза загального у 4,4 рази та мангану у 4,8 рази. За іншими показниками, що визначалися, перевищень ГДК для водойм рибогосподарського призначення не зафіксовано.

Причинами низького вмісту кисню в р. Стрижень є: надходження без очищення зливових вод зі значної частини міста Чернігова (24 зливовипуски); накопичення 1-1,5 метрового шару забрудненого мулу по руслу, що призводить до погіршення якісного складу води у межах міста; значне захаращення берегів та водного дзеркала річки сміттям та господарсько-побутовими відходами.

р. Білоус. Деснянське басейнове управління водних ресурсів досліджувало гідрохімічний стан річки в створі нижче скиду з очисних споруд КП «Чернігівводоканал». Кисневий режим становив 6,8 мгО2/дм³. Зафіксовано вміст азоту амонійного на рівні 1,9 ГДК, азоту нітритного – 2,4 ГДК, заліза загального 5,3 ГДК та мангану – 8,6 ГДК. Перевищення ГДК по основному гідрохімічному складу річкової води зумовлені значними об’ємами скиду зворотних вод КП «Чернігівводоканал».

Розділ 3.Радіаційний стан.

Інформація про стан радіоактивного забруднення атмосферного повітря Чернігівської області в жовтні 2016 року надана Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.

Рівень гамма-фону вимірюється на 7 постах: м.Ніжин, м.Остер, ВБ (Придеснянська) с. Покошичі, м. Прилуки, м. Семенівка, АМСЦ Чернігів,              м. Сновськ.

В жовтні 2016 року потужність експозиційної дози гамма-випромінювання по області становила 8 – 12 мкР/год, що не відрізняється від минулорічних показників та показників за січень - жовтень 2016 року.

Максимально разовий рівень зафіксовано 16,0 мкР/год (два дні) на посту м. Чернігів, 14,0 мкР/год (по декілька днів) на постах м. Ніжин, м. Прилуки,               м. Чернігів та 13,0 мкР/год (по декілька днів) на постах: м. Ніжин, м. Прилуки,               м. Чернігів, м. Остер, м. Ніжин, м. Прилуки, м. Остер, с. Покошичі.

Рис. 2

У порівнянні з іншими областями України середньомісячне значення гамма-фону Чернігівської області знаходиться на середньому рівні і показники схожі з показниками Сумської та Полтавської областей.

Радіологічний контроль сільськогосподарської та лісової продукції на території населених пунктів, які внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесено до ІІІ зони гарантованого добровільного відселення в Ріпкинському, Семенівському, Сосницькому, Корюківському та Чернігівському районах здійснюють 7 радіологів (в Семенівському – три, в інших районах - по одному). Радіологічний контроль здійснюється в Семенівському районі в 15 населених пунктах, в інших районах по одному населеному пункту.

Досліджується сільськогосподарська продукція з фермерських і особистих господарств та лісогосподарська продукція. З кормової продукції досліджується зерно, зернофураж, сіно, солома, силос, корнеплоди та інше. Найбільша частина досліджень в зимовий період припадає на продукцію тваринного походження: молоко, сир та сметана, м'ясо, яйця. Влітку переважають дослідження трави пасовищ, лікарських рослин, ягід та грибів. Значну частину досліджень у жовтні 2016 року становлять дослідження молока, овочів та картоплі.

Упродовж вересня 2016 року радіоекологами в районах проведено дослідження 373 проб зразків сільськогосподарської та лісової продукції (з початку 2016 року – 3304 проб). Перевищення вмісту радіонуклідів в перерахованих дослідженнях не зафіксовано.

Інформаційно-аналітичний огляд підготовлений відділом економіки природокористування та екологічного моніторингу управління бюджетного фінансування та економіки природокористування Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації за інформацією, яка надійшла від суб'єктів моніторингу довкілля Чернігівської області, відповідно до «Порядку інформаційної взаємодії суб'єктів моніторингу довкілля Чернігівської області», затвердженого рішенням засідання № 1 Комісії з питань моніторингу довкілля Чернігівської області від 28 вересня 2016 року.